# Handleiding Swissphone DE900

# BRANDWEER KLUISBERGEN

## Inhoudsopgave

- Scherm

- Knoppen

- Menu Structuur

- Berichten

- Meldsignaal

- Alarm klok

- Status informatie en gebruikers informatie

- Alarm opties

- Instellingen

- Aan- en uitschakelen

## Scherm

|  | Batterij conditie |
| --- | --- |
|  | Signaal sterkte |
|  | Nieuw bericht |
|  | Accoustisch alarm |
|  | Stil alarm |
|  | Alarmklok aan |
|  | Tijd |
|  | Menu tekst |
|  | Positie van de menu selectie |
|  | Overige menu's |
|  | Druk op de bladertoets om het volgende menu te selecteren |

## Knoppen

- Bevestig-knop: Lees berichten, bevestig alarm, bevestig keuze.

- Terug-knop: Afwisselend tonen van gebruikers en status informatie, verlaten van het geselecteerde menu of het geselecteerde bericht.

- Blader-knop: Toont het hoofdmenu, bladeren tussen menu's en berichten, wijzigen instellingen.

Aanzetten van de semafoon

Wanneer u de batterij plaatst (zie vervangen batterij), wordt de SWISSPHONE DE900 automatisch ingeschakeld.

## Menu structuur

Wanneer u op de bevestig-knop drukt verschijnt onmiddelijk de keuze "Lees berichten" op het scherm (vet gedrukt). 
Als u op de blader-knop drukt, wordt het hoofdmenu getoond (stippellijn).

| Hoofd menu | 1ste Sub-menu | 2de Sub-menu |
| --- | --- | --- |
| BERICHTEN | Lezen | Selecteer bericht |
|  | Wissen | Selecteer bericht |
|  | Alles wissen |  |
|  | Beschermen | Selecteer bericht |
| ALARMERING | Luid |  |
|  | Stil |  |
| WEKKER | Aan / Uit |  |
|  | Tijd instellen |  |
|  | Herhaling |  |
| STATUS | Gebruikers information |  |
|  | Status weergave |  |
| ALARM OPTIES | Alarmpatroon |  |
|  | Oproepherinnering |  |
| INSTELLINGEN | Tijd instellen |  |
|  | Datum instellen |  |
|  | Taal |  |
|  | Type batterij |  |
|  | LCD-contrast |  |
|  | ECO-mode |  |
| UITSCHAKELEN | Bent u het zeker? |  |

## Berichten

|  | Hoofd-adres - Sub-adres |
| --- | --- |
|  | Tijd en datum van het ontvangen bericht |
|  | Begin van het bericht |
|  | Cursor |
|  | Ongelezen berichten met prioriteit |
|  | Ongelezen berichten |
|  | Gelezen berichten |
|  | Beveiligde berichten |
|  | Vrij geheugen |

Lees bericht 
Een nieuw ontvangen bericht verschijnt direct in het beeldscherm

- Het meldsignaal stopt door een willekeurige knop in te drukken.

- U kunt het bericht lezen door op de blader-knop te drukken. Alleen indien u doorbladert tot het einde van het bericht wordt het bericht als gelezen beschouwd.

Na enige tijd schakelt de ontvanger terug in de stand-by mode.

Lezen berichten 
Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de bevestig-knop en het keuzemenu wordt getoond waarbij de cursor op de plaats van de meest recente boodschap staat.

- Druk op de blader-knop om een bericht te selecteren.

- Druk op de bevestig-knop om het geselecteerde bericht te lezen. De eerste 3 regels van het bericht worden getoond.

- Druk op de blader-knop om het hele bericht te lezen.

Lees alle berichten met de bevestig-knop 
U heeft de mogelijkheid om direct door alle berichten heen te bladeren en deze te lezen door middel van de bevestig-knop.

Eenvoudige bediening 
Indien uw ontvanger is ingesteld voor eenvoudige bediening, dan kunt u meteen naar het meest recente bericht gaan met de bevestig-knop. Zodra u dit bericht heeft gelezen zal het volgende bericht worden getoond.

Beeldscherm verlichting 
Om de beeldscherm verlichting aan te schakelen drukt u twee seconden op de bevestig-knop. Druk nogmaals twee seconden op de bevestig-knop om de verlichting weer uit te schakelen. Indien de ontvanger weer terugkeert naar de stand-by mode zal de verlichting automatisch weer uitgeschakeld worden.

Verwijderen van een individueel bericht 
Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" verschijnt.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het menu “Wissen” en druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het bericht dat verwijderd dient te worden.

- Druk op de bevestig-knop om het bericht te verwijderen.

Verwijderen van alle berichten 
Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN” verschijnt.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het menu "Alles Wissen” om alle berichten te verwijderen.

- Druk op de bevestig-knop.

- De vraag "Bent u het zeker” wordt getoond.

- Druk op de bevestig-knop om alle berichten te verwijderen of op de terug-knop om de handeling af te breken.

Beveiligen van berichten 
Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN” verschijnt.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het menu "beveiligen berichten”.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het bericht dat beveiligd dient te worden.

- Druk op de bevestig-knop om het bericht de beveiligen.

## Alarmering

In principe is er een verschil in alarmering voor berichten met en zonder prioriteit. Dit hangt af van de configuratie van het corresponderende adres. Bij de brandweer zal dit steeds met prioriteit zijn. In het alarm menu kan de SWISSPHONE DE900 geconfigureerd worden voor stil alarm en luid alarm.

Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" (= berichten) verschijnt.

- Selecteer met de blader-knop het menu "ALERTING" (= alarmering).

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop of luid alarm of stil alarm.

- Druk op de bevestig-knop om de ingestelde alarm-mode te bevestigen.

De volgende tabel toont de alarm eigenschappen voor de corresponderende instellingen.

| Instelling | Met prioriteit | Zonder prioriteit |
| --- | --- | --- |
| LUID ALARM | Gelijktijdige start van tril en geluid signalering. | Standaard signalering. |
| STIL ALARM | Eerst enkele seconden tril-alarm, daarna luid alarm voor de volledige duur van het alarm. | Alleen tril-alarm gedurende 10 seconden. |

Geluid signaal Tril signaal

## Wekker

Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" verschijnt.

- Selecteer met de blader-knop het menu "wekker”.

- Druk op de bevestig-knop.

De alarm klok aan en uit zetten 
Start vanuit het menu alarm-klok

- Druk op de bevestig-knop om het menu "Aan/Uit” te selecteren.

- Selecteer met de blader-knop "Aan” of "Uit”.

- Bevestig de nieuwe instelling met de bevestig-knop.

Uitschakelen van de alarmtoon 
Zodra een willekeurige knop is ingedrukt wordt de alarmeringstoon uitgeschakeld. Nadat de alarm herhalingstijd verstreken is zal de alarm-toon oprnieuw starten. Wanneer de bevestig-knop voor minstens twee seconden wordt ingedrukt zal de alarm-toon gedurende de hele dag uitgeschakeld worden. Echter, het alarm blijft actief en zal de volgende dag opnieuw een alarm-toon ten gehore brengen.

Instellen wekker 
Start vanuit het menu wekker.

- Druk op de blader-knop om het menu "Instellen wekker” te selecteren.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop de uren, minuten en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Herhaling wekker 
Start vanuit het menu wekker.

- Druk op de blader-knop om het menu "Herhaling" te selecteren.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het aantal herhalingen en de tijdsinterval in minuten en bevestig uw keuzes met de bevestig-knop.

## Statusinformatie en gebruikers informatie

Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" verschijnt.

- Selecteer met de blader-knop het menu "STATUS".

- Druk op de bevestig-knop.

Het volgende scherm zal getoond worden:

|  | Datum |
| --- | --- |
|  | Alarmeringstijd |
|  | Aantal ongelezen berichtens |
|  | Aantal gelezen berichten |

- Wanneer de cursortoets ingedrukt wordt is de gebruikersinformatie zichtbaar in het scherm –BW KLUISBERGEN— en op het volgende lijntje uw pagernummer 216xxx, anders schakelt de SWISSPHONE DE900 over in stand-bye mode na korte tijd.

Rechtstreeks tonen van het status informatie en de gebruikers informatie: 
Indien vanuit de stand-by mode de terug-knop permanent wordt ingedrukt zal het scherm afwisselend het status informatie scherm en de gebruikers informatie tonen.

## Alarm opties

Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN” verschijnt.

- Selecteer met de blader-knop het menu "Alarm Opties".

- Druk op de bevestig-knop.

Alarm patroon 
Start vanuit het menu "Alarm opties"

- Druk op de bevestig-knop om het menu "Alarm Patroon” te selecteren.

- Selecteer met de blader-knop een RIC met sub-adres.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop een melodie. De melodie wordt ten gehore gebracht tijdens het selecteren.

- Druk op de bevestig-knop.

Bericht herinnering 
Start vanuit het menu "Alarm opties"

- Selecteer met de blader-knop het menu "Bericht herinnering”.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop of luid of stil signaal.

- Druk op de bevestig-knop.

## Instellingen

Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" verschijnt.

- Selecteer met de blader-knop het menu "Instellingen”.

- Druk op de bevestig-knop

Instellen van de klok 
Start vanuit het menu "Instellingen"

- Druk op de bevestig-knop om het menu "Tijd instellen" te selecteren.

- Stel met de blader-knop de uren en minuten in en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Instellen van de datum 
Start vanuit het menu "Instellingen”

- Selecteer met de blader-knop het menu "Daum instellen”.

- Druk op de bevestig-knop

- Selecteed met de blader-knop het juiste jaar, maand en dag en bevestig de nieuwe instellingen met de bevestig-knop.

Taal 
Start vanuit het menu "Instellingen"

- Selecteer met de blader-knop het menu "Taal”.

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop één van de twee talen.

- Druk op de bevestig-knop.

Instellen van het batterij type 
De SWISSPHONE DE900 ontvanger detecteert automatisch welk type batterij of oplaadbare batterij is geplaatst. Indien er een oplaadbare batterij is geplaatst, kan in dit scherm het type batterij (NiMH of NiCd) geselecteerd worden. 
NOTE: Let op dat deze instelling klopt met de daadwerkelijk geplaatste batterij zodat de batterij conditie indicatie goed zal werken.

Start vanuit het menu "Instellingen"

- Selecteer met de blader-knop het menu "Batterij keuze".

- Druk op de bevestig-knop.

- Selecteer met de blader-knop het juiste batterij-type (NiHM of NiCd)

- Druk op de bevestig-knop.

Batterij conditie indicatie

| 80% - 100% | 33% - 80% | 13% - 33% | 0% - 13% |
| --- | --- | --- | --- |

Tijdens de aangeschakelde status zal het batterij symbool altijd zichbaar zijn op het scherm en de hoeveelheid beschikbare energie tonen. De levensduur van een batterij kan tot 3000 uur bedragen, afhankelijk van het type batterij dat gebruikt wordt en de geprogrammeerde instellingen. Indien de batterij leeg is zal het "batterij-leeg" symbool continue knipperen op het scherm. Tegelijkertijd zal er een klikkend geluid hoorbaar zijn. In deze staat zal de pager nog 24 uur werken voordat deze uitvalt. Door op de bevestig-knop te drukken zal het batterij alarm uitgeschakeld worden. Het "batterij leeg" symbool zal echter blijven knipperen op het scherm.

Vervangen van de batterij

Open het batterij klepje op de achterzijde van de ontvanger. Plaats de nieuwe batterij in het batterij compartiment en let hierbij op de juiste polariteit.

- Schuif de vergrendeling van het batterij compartiment opzij.

- Verwijder de deksel van het batterij compartiment.

- Plaats de batterij.

De volgende typen batterijen van het formaat AA, respectievelijk L6 of AM3 (mignon) kunnen gebruikt worden:

- Alkaline: Lekvrije droge Alkaline batterijen

- Oplaadbare batterij: Oplaadbare batterijen van het type Nickel-Cadmium of Nickel-Hydride. Voor het opladen van deze batterijen kunt u om veiligheidsredenen het beste een oplaad apparaat van SWISSPHONE gebruiken.

Na plaatsing van een nieuwe batterij is de SWISSPHONE DE900 automatisch aangeschakeld. Hierop zal automatisch een systeem test uitgevoerd worden, gevolgd door een korte activering van alle indicatoren van het apparaat. Hierna is het apparaat gereed voor gebruik.

LET OP:! 
Om een optimale batterij conditie indicatie te krijgen dient het type batterij correct ingesteld te worden in het apparaat.

## Uitschakelen / Aanschakelen

Uitschakelen 
Start vanuit de stand-by mode

- Druk op de blader-knop en het menu "BERICHTEN" verschijnt

- Selecteer met de blader-knop het menu "Uitschakelen”.

- Druk op de bevestig-knop. De vraag "Bent u het zeker?” verschijnt.

- Druk nogmaals op de bevestig-knop om de ontvanger uit te schakelen.

Aanschakelen 
Druk op een willekeurige knop voor een langere tijd om de ontvanger aan te schakelen.

Aanschakelen met alarm klok 
Indien de alarm klok is aangeschakeld en de ontvanger is uitgeschakeld, dan zal de SWISSPHONE DE900 aanschakelen op de tijd die is ingesteld op de wekker klok en het alarm signaal zal afgaan. Om deze klok in te stellen, zie "Instellen wekker".